## Slide 1
BÁO CÁO BẢO VỆ ĐỀ TÀI
Thiết kế và tối ưu hóa bộ điều khiển LQR thích nghi với bù suy giảm pin cho Micro-EV
Adaptive LQR · Battery Aging · Multi-objective Optimization
Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học EURÉKA 2026
LQR
SoH
Hệ truyền động: pin · động cơ · bộ điều khiển
Notes: Kính chào Hội đồng. Em xin trình bày đề tài “Thiết kế và tối ưu hóa bộ điều khiển LQR thích nghi với bộ bù suy giảm tuổi thọ pin cho hệ truyền động xe điện cỡ nhỏ (Micro-EV)”. Câu hỏi trung tâm là: khi pin già đi, bộ điều khiển nên thay đổi như thế nào, và làm sao đánh giá sự thay đổi đó một cách công bằng.

## Slide 2: Điều khiển thích nghi trước sự suy giảm của pin
Vấn đề nghiên cứu
BÀI TOÁN
Pin suy giảm theo thời gian sử dụng
SoH (trạng thái sức khỏe pin) giảm dần
Nội trở tăng, dung lượng giảm
R0, R1 của mô hình pin phụ thuộc SoH
LQR hệ số cố định
thiết kế một lần cho pin mới
Luật điều khiển nên thích nghi với SoH thế nào để cân bằng năng lượng và lão hóa pin?
HƯỚNG TIẾP CẬN ĐỀ XUẤT
01
Điều khiển thích nghi
LQR lập lịch hệ số theo SoH ước lượng
J = Σ ( xTQ(SoH) x + uTR(SoH) u )
02
Năng lượng và lão hóa pin
Đánh giá đồng thời Wh/km và suy giảm dung lượng,
như hai chỉ số tách biệt
03
Thiết kế đa mục tiêu
NSGA-II khám phá đánh đổi giữa các bộ trọng số Q, R
dưới ràng buộc ổn định và bám tốc độ
Notes: Pin xe điện suy giảm theo thời gian sử dụng; mức suy giảm được mô tả bằng SoH, trạng thái sức khỏe của pin. Khi SoH giảm, nội trở tăng và dung lượng giảm, trong khi bộ LQR hệ số cố định chỉ được thiết kế một lần cho pin mới. Đề tài đề xuất ba hướng. Một: LQR thích nghi, với trọng số Q và R được lập lịch theo SoH ước lượng. Hai: đánh giá đồng thời năng lượng tiêu thụ và suy giảm dung lượng, như hai chỉ số riêng, không lấy chỉ số này thay cho chỉ số kia. Ba: dùng NSGA-II để khám phá các bộ trọng số khả thi dưới ràng buộc ổn định và bám tốc độ, thay vì chọn theo kinh nghiệm.

## Slide 3: Kiến trúc điều khiển và tối ưu hóa tích hợp
Kiến trúc hệ thống
BỘ ĐIỀU KHIỂN · A/B
HỆ TRUYỀN ĐỘNG MICRO-EV
CHỈ SỐ ĐẦU RA
Chu trình lái
vref(t)
LQR hệ số cố định
đối chứng · K0 không đổi
LQR thích nghi
K(SoH) cập nhật theo SoH
Động cơ – truyền động
Động lực học dọc xe
Pin – mạch tương đương
Ước lượng SoH
EKF từ điện áp, dòng pin
Lập lịch hệ số
Q, R(SoH) → DARE → K
Hiệu năng xe – điều khiển
RMSE bám tốc độ · Wh/km · ràng buộc vận hành
Lão hóa pin
suy giảm dung lượng từ mô hình lão hóa, theo số chu kỳ
NSGA-II
tối ưu đa mục tiêu
ngoại tuyến
+
−
e
Tref
v đo được
I(t), SoC(t)
V, I pin
SoH
J1: Wh/km
J2: suy giảm dung lượng
bộ trọng số Q, R ứng viên
ràng buộc: ổn định · bám tốc độ
Vòng điều khiển thời gian thực
Nhánh thích nghi theo SoH
Vòng tối ưu ngoại tuyến
Notes: Đường xanh đậm là vòng điều khiển thời gian thực. Chu trình lái cho vận tốc tham chiếu; sai số với vận tốc đo được đi vào bộ điều khiển. Bộ điều khiển có hai phương án cùng giao diện: LQR hệ số cố định làm đối chứng, và LQR thích nghi. Đầu ra là mô-men tham chiếu cho hệ truyền động, gồm động cơ, động lực học dọc của xe và mô hình pin mạch tương đương. Đường xanh lục là nhánh thích nghi: điện áp và dòng pin đi vào bộ ước lượng SoH dùng EKF; SoH ước lượng dùng để lập lịch Q, R, giải phương trình Riccati rời rạc và cập nhật hệ số K. SoH thay đổi rất chậm so với chu kỳ điều khiển; bộ điều khiển không đo suy giảm dung lượng tại mỗi bước. Bên phải là các chỉ số tính từ quỹ đạo mô phỏng: hiệu năng điều khiển, năng lượng trên mỗi ki-lô-mét, và tách riêng là suy giảm dung lượng từ mô hình lão hóa. Đường nét đứt là vòng tối ưu ngoại tuyến: NSGA-II đề xuất bộ trọng số ứng viên, chạy mô phỏng, nhận hai mục tiêu năng lượng và lão hóa, rồi lặp lại. Vòng này không chạy trong bộ điều khiển thời gian thực.

## Slide 4: Quy trình kiểm chứng định lượng
Phương pháp kiểm chứng
1
Xác định mô hình và điều kiện
Mô hình xe, động cơ, pin
SoC, SoH ban đầu; giả định tường minh
Nguồn gốc từng tham số
Một biên tính năng lượng thống nhất
2
So sánh công bằng
LQR cố định ↔ LQR thích nghi
Cùng đối tượng, chu trình lái, điều kiện đầu và ràng buộc
Bộ điều khiển khác chỉ khi có cài đặt đầy đủ
3
Tính chỉ số riêng biệt
4
Bền vững và tái lập
NEDC · WLTP · CLTC · VUC, khi có dữ liệu rõ nguồn
Độ nhạy theo kế hoạch lấy mẫu đã định
Lưu dữ liệu thô, tham số, nhật ký
Thống kê chỉ khi thiết kế mẫu cho phép
Sai số bám tốc độ
RMSE, m/s
Năng lượng
Wh/km, biên tính rõ ràng
Suy giảm dung lượng
từ mô hình lão hóa đã cài đặt
Đối chiếu định lượng
Giá trị do luận văn báo cáo: mốc đối chiếu, không phải mục tiêu tinh chỉnh
12,5% ± 2,1%
về hiệu quả năng lượng
15,3% ± 2,8%
về giảm suy giảm dung lượng qua 1.000 chu kỳ
Notes: Kiến trúc chỉ có giá trị khi được kiểm chứng bằng một quy trình công bằng và tái lập được. Bước một: cố định mô hình xe, động cơ, pin và điều kiện ban đầu; ghi rõ nguồn gốc tham số, giả định, và một biên tính năng lượng duy nhất. Bước hai: so sánh LQR cố định với LQR thích nghi trên cùng đối tượng, cùng chu trình lái, cùng điều kiện đầu và giới hạn; bộ điều khiển khác chỉ đưa vào khi có cài đặt đầy đủ. Bước ba: tính riêng sai số bám tốc độ, năng lượng theo Wh/km và suy giảm dung lượng; năng lượng và lão hóa không thay thế cho nhau. Bước bốn: mở rộng sang NEDC, WLTP, CLTC và VUC khi có hồ sơ vận tốc rõ nguồn gốc, phân tích độ nhạy, và lưu toàn bộ dữ liệu thô, tham số, nhật ký. Hai con số cuối trang là giá trị luận văn đã báo cáo: mười hai phẩy năm phần trăm về hiệu quả năng lượng, và mười lăm phẩy ba phần trăm về giảm suy giảm dung lượng qua một nghìn chu kỳ. Các con số này chưa được tái lập độc lập, nên em trình bày chúng như mốc đối chiếu, không phải kết quả đã khẳng định. Quy trình không tinh chỉnh mô hình để đạt mốc; kết quả được báo cáo đúng như thu được.

## Slide 5: Kết luận và hướng phát triển
Kết luận
Khung điều khiển hướng tới tích hợp trạng thái sức khỏe pin, hiệu quả năng lượng và tối ưu hóa đa mục tiêu cho Micro-EV.
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
01
Kiểm chứng mô phỏng
So sánh công bằng LQR cố định và LQR thích nghi trong các điều kiện lái và vận hành xác định
02
Kiểm chứng lão hóa pin
Củng cố cơ sở mô hình lão hóa, tham số hóa và đánh giá suy giảm dung lượng theo chu kỳ
03
Mở rộng kỹ thuật
Mở rộng phân tích đa mục tiêu, tiến tới HIL (phần cứng trong vòng lặp) hoặc thực nghiệm
Giá trị của khung điều khiển được xác lập bằng so sánh công bằng, chỉ số tách biệt và dữ liệu có thể tái lập.
Notes: Tóm lại, đề tài xây dựng một khung điều khiển hướng tới tích hợp trạng thái sức khỏe pin, hiệu quả năng lượng và tối ưu hóa đa mục tiêu. Bước tiếp theo gồm ba hướng: hoàn thiện kiểm chứng mô phỏng với so sánh công bằng giữa hai bộ điều khiển; củng cố mô hình lão hóa pin, từ tham số hóa đến đánh giá suy giảm dung lượng theo chu kỳ; và mở rộng phân tích đa mục tiêu, tiến tới kiểm chứng HIL hoặc thực nghiệm. Em xin cảm ơn Hội đồng và rất mong nhận được câu hỏi, góp ý.